## Slide 1: IP2AS综述
03/09/2022

## Slide 2: 目录
IP2AS定义
IP2AS应用
IP2AS方法分类
  Pair matching
  IP-router-AS
  Probabilistic Model
IP2AS常用数据集
其他文献

## Slide 3: IP2AS定义
IP2AS，即IP-to-AS，推断IP地址的所属AS，并最终推断AS级别的网络拓扑图
技术难点：
AS边界附近IP/router的归属AS的推断

## Slide 4: IP2AS有什么用处？

## Slide 5: IP2AS论文
发表时间 | 发表会议/期刊 | 论文名 | IP2AS方法
2003 | SIGCOMM | Towards an Accurate AS-Level Traceroute Tool | pair matching
2004 | INFOCOM | Scalable and Accurate Identification of AS-Level Forwarding Paths | pair matching
2009 | CoNEXT | Where the Sidewalk Ends: Extending the Internet AS Graph Using Traceroutes From P2P Users | pair matching
2010 | PAM | Toward Topology Dualism: Improving the Accuracy of AS Annotations for Routers | IP-router-AS
2010 | PAM | Quantifying the Pitfalls of Traceroute in AS Connectivity Inference | pair matching
2011 | JSAC | A Framework to Quantify the Pitfalls of Using Traceroute in AS-Level Topology Measurement | pair matching
2016 | IMC | bdrmap: Inference of Borders Between IP Networks | IP-router-AS
2016 | IMC | MAP-IT: Multipass Accurate Passive Inferences from Traceroute | IP-router-AS
2018 | IMC | Pushing the Boundaries with bdrmapIT: Mapping Router Ownership at Internet Scale | IP-router-AS
2021 | ICMLC | Inter-domain Link Inference with Confidence Using Naïve Bayes Classifier | Probabilistic Model

## Slide 6: IP2AS方法分类
现如今的IP2AS方法主要分为两大类：
Pair matching
  基于traceroute和BGP AS路径相同的假设，修改IP2AS映射以最大化配对成功的traceroute-BGP路径对
IP-router/node-AS
  首先将IP地址映射到路由器，然后将路由器映射到AS（别名解析），往往采用一系列启发式算法对路由器到AS之间的映射进行推断
*Probabilistic Model
  使用贝叶斯推断等模型对链路进行分类（ICMLC’21）

## Slide 7: Pair Matching
拓扑图构建：收集从同一个AS到同一个目的地的数百万对traceroute路径和BGP路径
定位不匹配片段（核心工作）：定位不匹配的路径对中的不匹配的片段
定位一对一AS替换：将每个不匹配的片段转换为多个一对一的AS替换
虚假链路关联：将拓扑上的每个虚假链路与创建虚假链接的替代品相关联

## Slide 8: IP-router-AS
IP-router-AS类的方法大致由以下步骤组成：
  收集Traceroute数据，构建网络拓扑图（IP级别拓扑）
  别名解析，将IP级别的拓扑图转化为路由器级别（IP-to-node）
  采用多组启发式算法组合的方法，推断边缘路由器的所属AS（node-AS）
收集traceroute数据
获取全部地址块
清洗traceroute数据
别名解析
构建路由器级拓扑图
边缘路由器AS推断
Traceroute VP数量有限，或者VP的位置对traceroute的数据收集造成了影响
推断启发式不严谨，经验性推断
别名解析错误

## Slide 9: Probabilistic Model (ICMLC’21)
预处理
  收集traceroute路径
  对traceroute数据进行清洗
  构建IP级别网络拓扑图
  构建AS级别网络拓扑图
构建模型
  提取特征：AS之间的商业关系；IP出入链路数；IP欧几里得距离
  概率建模
链路分类
  将域间链路推断问题归类为一个二分类问题：链路是否为跨域链路
特征选取不够，并且缺乏严谨性；应该进行严谨的特征工程

## Slide 10: IP2AS常用数据集及工具

## Slide 11: 解决IP2AS问题的一些想法
使用概率模型进行推断(ICMLC’21 & NSDI’19-ProbLink)：
  能够从概率上说明各个特征/启发式的有效性
  根据相关性做好特征工程
这篇文章的缺陷：
  选取特征不够
  特征与结果的相关性没有分析
  没有和bdrmapIT做对比实验
  缺少足够的ground truth

## Slide 12: 其他相关文献
发表时间 | 发表期刊/会议 | 题目 | 主要研究内容
2021 | IMC | Identifying ASes of State-Owned Internet Operators | 准确识别全球国有互联网运营商及其自治系统编号 (ASN)
2021 | IMC | ASdb: A System for Classifying Owners of Autonomous Systems | 建立了一个ASdb系统，它使用自已建立的商业智能数据库和机器学习的数据来对 AS 进行大规模准确分类
2008 | SIGMETRICS | In Search of the Elusive Ground Truth: The Internet’s AS-level Connectivity Structure | 通过对一组 AS 的案例研究来评估推断的AS级别拓扑的质量
2010 | ToN | The (In)Completeness of the Observed Internet AS-level Structure | 通过对一组 AS 的案例研究来评估推断的AS级别拓扑的质量（上面那篇文章的扩展版本）
2007 | SIGCOMM | Observing the Evolution of Internet AS Topology | 制定了拓扑活性（liveness）问题，并基于对 BGP 数据的分析提出了解决方案。
2006 | INFOCOM | The Internet Dark Matter – on the Missing Links in the AS Connectivity Map | 定位AS Map中的Missing Link
2007 | NSDI | A Systematic Framework for Unearthing the Missing Links: Measurements and Impact | 定位AS Map中的Missing Link
2010 | IMC | Towards an AS-to-organization map | AS到organization的映射
2014 |  | Who runs the Internet? Classifying Autonomous Systems into industries | AS到organization的映射
2006 | PAM | Revealing the Autonomous System taxonomy: The machine learning approach | AS分类（机器学习方法）

## Slide 13: 其他相关文献
发表时间 | 发表期刊/会议 | 题目 | 主要研究内容
2015 | IEEE Communications Surveys & Tutorials | A survey of techniques for Internet topology discovery | 互联网拓扑发现的综述
2002 | IMW | Topology Inference from BGP Routing Dynamics | 通过BGP消息推断AS级别的拓扑图
2003 | SIGCOMM | Internet Connectivity at the AS-level: An Optimization-Driven Modeling Approach | 推断AS最佳的上层供应商AS
2005 | SIGCOMM CCR | Collecting the Internet AS-level Topology | 从RouteViews，RIPE RIS和一系列Looking Glass，路由服务器和路由注册表构建AS级别拓扑图，并使用路由更新更新拓扑图
2006 | SIGCOMM | Building an AS-Topology Model that Captures Route Diversity | 基于模拟的启发式迭代构建与所有观察到的路径一致的 AS 模型
2008 | SIGMETRICS | In Search of the Elusive Ground Truth: The Internet’s AS-level Connectivity Structure | 通过对一组 AS 的案例研究来评估推断的AS级别拓扑的质量
2015 | CoNEXT | Mapping Peering Interconnections to a Facility | 将Peering的连接映射到具体的设施上
2007 | GLOBECOM | An AS Border Judgment Method based on IP Path Information | 对比通过规则判断AS边界和通过别名解析判断AS边界两种方法
2021 | ISNCC | Analysis of Autonomous System Level Internet Topology Graphs and Multigraphs | 通过比较 AS 级图和 AS 级多重图来分析 Internet 的结构
2006 | JSAC | Network Topology Inference Based on End-to-End Measurements | 使用类似 traceroute 的端到端测量来推断一组主机的底层拓扑
2019 | ToN | On Mapping the Interconnections in Today’s Internet | 
2021 | ToN | O Peer, Where Art Thou? Uncovering Remote Peering Interconnections at IXPs |